Usluga revizije i izmjena projektne dokumentacije za izgradnju Ispostave Ozalj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu izmjene građevinske dozvole, ev. broj nabave: 44-2022

PROJEKTNI ZADATAK

Izrada Glavnog i izvedbenog projekta za izmjenu Građevinske dozvole za:

IZGRADNJA GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ISPOSTAVA OZALJ

LOKACIJA: k.č.br. 2613 i dio k.č. 2693, k.o. Ozalj, Trška cesta 59, 47280 Ozalj

1. UVOD

Ovim projektnim zadatkom predviđena je izrada projektne dokumentacije – glavnog projekta, izvedbenog projekta građevine.

2. PROJEKTNI ZADATAK

Stručna podloga za izradu predmetne dokumentacije je:

Idejno rješenje za izmjenu građevinske dozvole za:

IZGRADNJU GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ISPOSTAVA OZALJ

LOKACIJA: k.č.br. 2613 i dio k.č. 2693, k.o. Ozalj, Trška cesta 59, 47280 Ozalj

B.E.P.: 03/22

DATUM: lipanj 2022.

Izrađen od tvrtke: ADF d.o.o. iz Karlovca.

Na osnovu navedenog idejnog rješenja ishođeni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja i potrebno je izraditi elaborate koji prethode izradi glavnog projekta, glavni projekt koji će se sastojati od sljedećih mapa:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1.1 GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1.2 GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TEHNIČKO RJEŠENJE RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE TE ZAŠTITE OD BUKE

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1 GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3.1 GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

MAPA 4 GLAVNI PROJEKT

MAPA 4.1 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

MAPA 5.1 GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT NISKONAPONSKIH INSTALACIJA

MAPA 5.2 GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT INSTALACIJA VATRODOJAVE

MAPA 6 GRAĐEVINSKI PROJEKT

MAPA 6.1 GLAVNI PROJEKT – PROJEKT PROMETNOG RJEŠENJA

ELABORATI

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Potrebno je izraditi izvedbene projekte za sve glavne projekte s pripadajućim mapama.

Konačnu projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi i isporučiti Naručitelju u pisanom, grafičkom i elektronskom obliku selektiranu po funkcionalnim i posebno uvezanim cjelinama na slijedeći način:

- Glavni projekt i elaborati u pisanom obliku u 3 primjerka

- Izvedbeni projekt s cjelovitim Troškovnicima za izvođenje radova u pisanom obliku u 3 primjerka

Osim u pisanom obliku, Pružatelj je obvezan svu projektnu dokumentaciju izraditi i isporučiti Naručitelju u digitalnom obliku (DWG, AutoCAD, Excel, Word, PDF) u 2 primjerka.

Svi dijelovi projekta moraju biti izrađeni u skladu s tehničkim opisima i općim uvjetima i napomenama iz troškovnika, te važećim zakonima, pravilnicima i normama u RH, kao i važećom prostorno-planskom dokumentacijom.